| ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ Від 05.11.2019 № 1250 |
| --- |
| Про погодження Інвестиційної програми ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» на 2020 рік |  |  |  |  |  |
| Відповідно до пп. 1 п. «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи звернення ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» (вх. №23166-01-18 від 23.10.2019), виконавчий комітет Черкаської міської ради ВИРІШИВ: Погодити Інвестиційну програму ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» Черкаської міської ради на 2020 рік (опис заходів додається). Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бордунос Л.І. |
| Міський голова |  |  |  |  | А.В. Бондаренко |

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету

Черкаської міської ради

від __________№ _____

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

з виробництва електричної та теплової енергії  ПРАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) на 2020 рік.

| № з/п | Найменування робіт | Об’єми робіт | Коротке обґрунтування заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне переоснащення "Заміна силового трансформатору Т-3 типу ТДЦНГУ-80000/110-УХЛ1" згідно проекту. | Заміна силового трансформатору Т-3 типу ТДЦНГУ-80000/110-УХЛ1" згідно проекту, враховуючи пуско-налагоджувальні роботи. | Згідно протоколу ООО НИЦ "ЗТЗ-СЕРВИС" №10/8-17171і від 15.06.2016р. залишковий ресурс експлуатації трансформатора складає 2,5% (при нормативному терміні експлуатації 50 років це становить 1,25 роки). У разі виходу з ладу одного трансформатору з ладу в опалювальний період призведе до зменшення навантаження станції в середньому на 60 МВт. Слід відзначити, що в 2013 році на Черкаській ТЕЦ була пожежа на аналогічному трансформаторі типу ТДЦНГУ-80000/110/6, ст.№4. Застаріла конструкція та фізичний знос елементів трансформатора були одними з чинників, що призвели до пожежі. Необхідність заміни трансформатору №3 підтверджується Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. |
| 2 | Придбання одного екскаватора для потреб транспортної дільниці. | Придбання одного екскаватора Е170W. | Екскаватор ЕО4321В постійно використовується для проведення земляних робіт та робіт з відвантаження золи на золовідвалі ПРАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ). У зв’язку зі значним терміном експлуатації транспортного засобу та значними навантаженнями на зазначеному екскаваторі лопнула рама, потребують ремонту гідравлічні двигуни ходу, здвоєний гідронасос, гідравлічний розподільник, та всі без виключення гідроциліндри. Таким чином майже всі вузли та агрегати зазначеного екскаватора який експлуатується більше 26 років підлягають заміні або проведенню капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень. |

Директор департаменту ЖКК                                                       О.О. Яценко